## Slide 1: Spanning Tree Protocol (STP)
Miroslav Michalko

## Slide 2: Obsah prezentácie
Úvod do STP
Konfigurácia STP
Detekcia problémov STP

## Slide 3: Prečo viacnásobné linky
redudancia
väčšia šírka pásma – agregácia portov (EtherChannel)

## Slide 4: Problémy L2
broadcast búrka
mnohonásobné doručenie / problém v mac-address-table (chybná identifikácia zdroja)

## Slide 5: Prečo viacnásobné linky
redudancia
väčšia šírka pásma – agregácia portov (EtherChannel)
chybné zapojenie topológie

## Slide 6: Ako zabrániť slučkám
Spanning Tree Protocol (STP)
  založený na Spanning Tree Algoritme
  IEEE 802.1d, 802.1w
vytvára virtuálnu topológiu nad existujúcou fyzickou topológiou
  typ: STROM (invertovaný)
  voľba trasy: minimálna kostra grafu

## Slide 7: Minimálna kostra grafu
Zdroj: wikipedia

## Slide 8: Stromová štruktúra L2
musí existovať koreň stromu
musí vzniknúť spojenie (bez slučky) ku každému uzlu (prepínaču)
koreň stromu – ROOT BRIDGE

## Slide 9: Ohodnotenie liniek

## Slide 10: Identifikácia uzlov v topológií
na základe BRIDGE ID
Bridge
priorita
MAC adresa
BID (8 bajtov)
(2 bajty)
Default: 32768
0x800
(6 bajtov)

## Slide 11: Voľba ROOT BRIDGE
prepínač s NAJNIŽŠÍM Bridge ID je zvolený za ROOT BRIDGE.
STA hľadá najlepšiu cestu v topológii v Root bridge
Proces voľby:
  prepínač (každý) odošle správu so svojim BID a prehlási sa za Root bridge
  všetky zostávajúce prepínače prijmú správu a pokiaľ má oznamujúci prepínač nižšie BID akceptuje ho ako Root bridge
  ak prijatá správa nesie vyššie BID ako vlastné, tak ho opraví a oznámi ďalej

## Slide 12: Root bridge – MAC adresa

## Slide 13: Root bridge - priorita

## Slide 14: Typy správ v STP
Bridge Protocol Data Units (BPDU)

## Slide 15: Stav portov v STP
Stav portu | Správanie sa portu | Čas [s]
Blocking | komunikácia je zakázaná počúva len prichádzajúce BPDU | 20
Listening | komunikácia je zakázaná počúva len prichádzajúce BPDU odosiela BPDU | 15
Learning | komunikácia je zakázaná počúva len prichádzajúce BPDU odosiela BPDU učí sa MAC adresy do tabuľky | 15
Forwarding | dátová komunikácia je povolená prijíma a odosiela BPDU | 
konvergencia v sieti – cca 50 sekúnd

## Slide 16: Typy portov
Root port
Root port
Root port
Root port
Designated port
Designated port
Designated port
Designated port
Non-designated port
Root port – port, ktorý ma najnižšiu cenu (linka vedúca k Root bridge)
Designated port – STP povolený port pre komunikáciu
Non-designated port – zablokovaný port kvôli vzniku slučky

## Slide 17: Typy portov

## Slide 18: Typy portov

## Slide 19: Výber cesty

## Slide 20: Proces STP
oznámenie svojho BID broadcastom
voľba Root Bridge
stanovenie typu portov
  root port
  designated port
  non-designated port

## Slide 21: Port ID
Port ID – je identifikátorom fyzického portu na prepínači + priorita portu
štandardná priorita: 128
povolené priority: násobky 16 (do 240)
PID = Port ID
PID = Port Priority . Port number
––––––––––––––––––––––––––
PID(Fa0/1) = 128 . 1
PID(Fa0/2) = 128 . 2

## Slide 22: BPDU timers
Timer | Význam
Hello time | potvrdenie aktívnosti linky a STP štandardne každé 2 sekundy povolený interval: 1-10 s.
Forward delay | používateľská komunikácia je zakázaná listening + learning stav (15 s. + 15 s.) povolený interval: 4-30 s.
Maximum Age | ako dlho prepínač uchováva informáciu o BPDU konfigurácii štandardne 20 s. povolený interval: 6 – 40 s.

## Slide 23: Rôzne implementácie STP
Typ STP | Význam
Per-VLAN Spanning Tree PVST | samostatná inštancia STP pre každú VLAN podpora len enkapsulácie Cisco ISL
Per-VLAN Spanning Tree Plus PVST+ | PVST rozšírená o: IEEE 802.1Q trunking BPDU Guard Root Guard
Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus rapid-PVST+ | rýchla konvergencia
Rapid Spanning Tree (RST) | štandardná STP (CST) rýchla konvergencia
Multiple Spanning Tree (MST) | RST rozšírená o: mapovanie niekoľkých VLAN do jednej STP inštancie

## Slide 24: STP load balancing
load balancing vzhľadom na VLAN
VLAN10,VLAN20 trunk
VLAN10, VLAN20 trunk
VLAN10,VLAN20 trunk
VLAN10, VLAN20 trunk
Zhodné parametre:
BID (Root BID + SW BID)
path cost
Výber na základe:
port ID

## Slide 25: PVST+

## Slide 26: Konfigurácia – Root bridge

## Slide 27: Konfigurácia – port priorita

## Slide 28: Konfigurácia PortFast
SWITCH(config)# spanning-tree mode pvst
STP per VLAN
SWITCH(config)# spanning-tree vlan 10

## Slide 29: Konfigurácia PVST+

## Slide 30: Zdroj
oficiálne kurikulá k CCNA3 v4
neprešlo jazykovou úpravou
prezentácia môže obsahovať chyby