## Slide 1: Virtual LAN Trunking Protocol (VTP)
Miroslav Michalko

## Slide 2: Obsah prezentáci
Úvod do VTP
Konfigurácia VTP
Detekcia problémov VTP

## Slide 3: VTP
Virtual LAN Trunking Protocol
L2 protokol
Význam
  uľahčuje konfiguráciu a správu VLAN na prepínačoch
  znižuje časovú náročnosť konfigurácie VLAN
  znižuje pravdepodobnosť chýb v konfigurácií – konzistencia VLAN v celej sieti
  dynamická konfigurácia TRUNK po pridaní VLAN
  Cisco proprietárny protokol

## Slide 4: Význam VTP I.
VTP povolené prepínače

## Slide 5: Význam VTP II.
Potreba pridať VLAN na všetky prepínače – časová náročnosť

## Slide 6: VTP módy
Rozlišujeme 3 základné režimy
  server
    vytváranie a pamätanie si VLAN sietí
    zasielanie a príjem VTP správ
    aplikovanie zadanej konfigurácie (administrátorom)
  klient (client)
    zasielanie a príjem VTP správ
    aplikovanie naučených VLAN informácií od VTP servera – len lokálne VLAN
  transparentný (transparent)
    preposielanie prijatých VTP správ cez TRUNK porty ďalej
    ignorovanie VLAN konfigurácií cez VTP

## Slide 7: VTP doména
vzájomne prepojené prepínače, ktoré zdieľajú rovnaké informácie o VLAN, ktoré sa naučili prostredníctvom VTP oznámení (VTP advertisements)

## Slide 8: VTP oznámenia
Poznáme 2 základné typy oznámení:
žiadosti od klientov (requests)
odpovede od servera (server response)
Používajú sa pri tom 3 typy správ:
žiadosť o oznámenie
  zmena mena domény
  prijatie oznámenia s vyšším revíznym číslom ako vlastné
  reset prepínača
súhrnné informácie
  každých 5 minút z VTP servera
  generujú sa pri zmenách v konfigurácii VLAN
  zmena čísla revízie
čiastkové informácie
  len v prípade zmien (triggered)
  vytvorenie, zmazanie, zmena mena, MTU VLAN-iek

## Slide 9: Číslo revízie
resp. VTP poradové číslo
informujú prostredníctvom neho o aktuálnej konfigurácii VLAN naučených cez VTP
každá zmena VLAN konfigurácie na serveri vyvolá zvýšenie čísla revízie
klienti spracovávajú prichádzajúce VTP správy – ak je zhoda v názve domény a číslo revízie je vyššie ako lokálne:
  generuje sa žiadosť o oznámenie a zaslanie nových informácií
  aktualizuje sa číslo revízie na prepínači

## Slide 10: Verzia VTP
Verzia 1
  implicitne aktivovaná
Verzia 2
  pridaná podpora pre Token Ring siete
  prepínač v transparentnom móde preposiela VTP rámce bez overovania verzie a domény (V1 to robí)
Verzia 3
  nepodporovaná na C2960 (podpora len na pár zariadeniach)
  podpora extended VLAN,
  vylepšená autentifikácia, atď.

## Slide 11: Východzia konfigurácia

## Slide 12: Konfigurácia VTP – server I.
S1(config)#vtp mode server

## Slide 13: Konfigurácia VTP – server II.
Pridanie mena VLAN je považované za revíziu
3 VLAN + 3 mená = 6

## Slide 14: Konfigurácia VTP - klient
S1(config)#vtp mode client

## Slide 15: Konfigurácia TRUNK portov

## Slide 16: Konfigurácia ACCESS portov

## Slide 17: VTP Prunning
bráni flooding-u cez TRUNK na prepínače kde nie sú aktívne porty v danej VLAN
flood do VLAN10
x

## Slide 18: VTP heslo
musí byť zhodné na všetkých prepínačoch v doméne
Switch(config)#vtp password heslo

## Slide 19: Číslo revízie – možný problém
Pridá sa nový prepínač s vyšším Revision number ako zvyšok VTP domény a inými VLAN

## Slide 20: Číslo revízie – možný problém

## Slide 21: Číslo revízie – možný problém

## Slide 22: Číslo revízie – možný problém

## Slide 23: Konfiguračné pravidlá
Všetky prepínače musia mať rovnaké meno VTP domény, pokiaľ sieťový dizajn neobsahuje viacero domén
(Trunk negociácia nepracuje medzi VTP doménami)
Všetky prepínače vo VTP doméne musia fungovať na rovnakej verzii VTP
Všetky prepínače vo VTP doméne majú mať rovnaké heslo (ak je nastavené)
Všetky prepínače by mali mať zhodné číslo revízie (najvyššie v danej doméne)
Ak meníte prepínaču mód z transparentného na server, VLAN konfigurované na transparentnom by mali existovať na server prepínači

## Slide 26: Zdroj
oficiálne kurikulá k CCNA3 v4
neprešlo jazykovou úpravou
prezentácia môže obsahovať chyby