## Slide 1: Architektúra siete GSM
AC – Authentication Centre
BSC – Basis Station Controller
BSS – Basis Station Subsystem BTS – Basis Transceiver station
EIR – equipment register
HLR – Home location register
GMSC – Gateway MSC
ME – Mobile Equipment
MS – Mobile Station
MSC – Mobile Switching Center
NSS – network switching subsystem
OSS – Operational Support System
OMC – Operation Maintenance Center
SIM – Subscriber identity module
VLR – Visitor Location Register
BTS
BSC
MSC/VLR
GMSC
HLR
BTS
BTS
Um
Abis
A
MAP
MAP-D
PSTN
BSS
GGSN
Other PLMN
SGSN
GGSN
Gn
PDN
GPRS
Gs
Gb
Gr
Gc
Gp
Gi
Notes: BSS= basis station subsystem
NSS= Network Switching Subsystem
CCS7 = Common Channel Signaling 7
(Signaling System 7) The protocol used in the public switched telephone system (the "intelligent network" or "advanced intelligent network") for setting up calls and providing services. SS7 is a separate signaling network that is used in Class 4 and Class 5 voice switches.

## Slide 2: Handovery v GSM
Handover = Zmena kanálu pri poklese kvality signálu
Základné fakty:
Používa MAHO - Mobile Assisted HO (HO je riadený sieťou s asistenciou mobilu)
Používa „tvrdý“ HO – najprv odpojenie starého, potom pripojenie nového kanálu
Dĺžka trvania medzi HO rozhodnutím a realizáciou je cca 1s
Rozhodovacie algoritmy:
`minimum acceptable performance'
  Najpr snaha o zväčšenie výkonu a keď to už nepomáha, potom handover
  Jednoduchšie riadenie
  „rozmazáva“ hranice buniek
`power budget'
  Snaha o udržanie/vylepšenie kvality (SIR) pri danej úrovni signálu pomocou handoveru.
  Zložitejšie riadenie
Druhy Handoverov:
Medzi kanálmi v rámci tej istej bunky
Medzi bunkami v rámci toho istého BSC
Medzi bunkami v rámci toho istého MSC ale inými BSC
Medzi rôznymi MSC

## Slide 3: Handover proces
Rozhodovanie na základe:
RSS (relative signal strength)
  použitie threshold kritéria
  použitie hysterézie a t.z.v. „hysteresis margin“ parametra H
  použitie kombinácie oboch
pripadne použitie C/I, BER, ...
Idealizovaná situácia
Reálna situácia

## Slide 4: Rádiové rozhranie GSM (Um) - frekvenčné pásma

## Slide 5: Rádiové rozhranie GSM (Um)
FDMA/TDMA/FDD/TDD
Notes: Co je fyzicky kanal?
Je to jeden timeslot na jadnej frekvencii.
GSM ma teda max 124x8 fyzickych kanalov naraz

## Slide 6: Rádiové logické kanály
Prevádzkové - TCH SMER
  Full Rate - Bm MSBTS
  Half rate - Lm MSBTS
Riadiace, Signalizačné
  Skupinové – Broadcast channels (BCH)
    BCCH – Broadcast Control Channel MS  BTS
    SCH – synchronisation Channel MS  BTS
    FCH – frequency Correction Channel MS  BTS
  Spoločné – Common control Channels (CCCH)
    RACH – random Access Channel MS  BTS
    AGCH – access Grant channel MS  BTS
    PCH – Paging Channel MS  BTS
  Užívateľsky špecifické riadiace kanály (vyhradené)
    SDCCH – standalone Dedicated Control Channel MSBTS
    ACCH – Associated control Channel
      SACCH – slow ACCH MSBTS
      FACCH – fast ACCH MSBTS
Notes: FCCH simply emits a sine wave carrier to enable the mobile device to synchronize its frequency reference with the base station.
The SCH contains the base station identity code and a frame number.
The BCCH also gives the mobile device information about the network, such as where it is, which LA it falls under and who the operator is.
(BCCH / SYS_INFOs su v [GSM 04.08])
The RACH is a shared channel which works on the slotted-Aloha protocol.

## Slide 7: Mapovanie logických kanálov (princíp / príklad)

## Slide 8: Štruktúra rámcov GSM
Poznámka: sú aj iné dátové bloky (bursty), napr. „access burst“
Notes: Nechat iba ramec:
Vysvetlit Training sekvenciu a dlzku bitu, ISI, .... Pocet uziutocnych bitov ....
Vysvetlivky poli (spolu 156,25 bitov, t.j. jeden bit trva 3.69 us)
Cervene = nulove
Zelene = 57 datovych bitov + 1 stealing bit
Modre = training sequence
Biele = guard period (=30,4us) t.j. pokryva okolo 4,5 km (treba ratat oba smery)
TA=0..63, t.j. krok odpoveda 35km/63=cca 555,55m
TA=0 -> 0us
TA=63 -> 232us
Jeden krok TA odpoveda periode symbolu = 3.69 us = 48/13 [GSM 05.10] (~1107m)
Ak mame smolu a sme na kraji bunky, tak signal muse prejst 70km, t.j. je oneskoreny o 233us
AB ma 68,2 bitov Guard period = 251,6 us, takze to staci.

## Slide 9: Základné scenáre - registrácia

## Slide 10: Location update 1. UE si vypýta kanál
BTS
BSC
BTS
Abis
MSC/VLR
GMSC
HLR
MAP
MAP-D
BSS
1. Random Access Channel/ RR
Channel request:
reason Location update
2. Processing, channel assignement
Timing Advance computing
3. Access Grant Channel/RR
Immediate Assignement,
Channel, TA,…
Notes: BSS= basis station subsystem
NSS= Network Switching Subsystem
CCS7 = Common Channel Signaling 7
(Signaling System 7) The protocol used in the public switched telephone system (the "intelligent network" or "advanced intelligent network") for setting up calls and providing services. SS7 is a separate signaling network that is used in Class 4 and Class 5 voice switches.

## Slide 11: Location update 2. UE žiada o LU sieť
BTS
BSC
BTS
Abis
MSC/VLR
GMSC
HLR
MAP
MAP-D
BSS
4. Standalone Dedicated Control Channel/MM
Loc. Update request: IMSI/TMSI, last CI a LAC
6. Loc. Update req.
5. Standalone Dedicated Control Channel/MM
Loc. Update request: IMSI/TMSI, last CI a LAC
Confirmation
Notes: BSS= basis station subsystem
NSS= Network Switching Subsystem
CCS7 = Common Channel Signaling 7
(Signaling System 7) The protocol used in the public switched telephone system (the "intelligent network" or "advanced intelligent network") for setting up calls and providing services. SS7 is a separate signaling network that is used in Class 4 and Class 5 voice switches.

## Slide 12: Location update 2.a Ak sa zmenila poloha účastníka
MSC/VLR
HLR
MSC/VLR
Stare VLR
6.a Send Identification (TMSI)
6.b Send Identification (Authent, IMSI)
Nove VLR
6.c Update Loc (IMSI, LMSI, newVLR)
6.d Insert Subsc. Data
SS, MSISDN, sub. state
Nasleduje ešte
ukončenie LU a ISD
Notes: BSS= basis station subsystem
NSS= Network Switching Subsystem
CCS7 = Common Channel Signaling 7
(Signaling System 7) The protocol used in the public switched telephone system (the "intelligent network" or "advanced intelligent network") for setting up calls and providing services. SS7 is a separate signaling network that is used in Class 4 and Class 5 voice switches.

## Slide 13: Location update 3. Autorizácia používateľa
BTS
BSC
BTS
Abis
MSC/VLR
GMSC
HLR
MAP
MAP-D
BSS
8. Standalone Dedicated Control Channel/MM
Auth. request: RAND
7. Auth. req.
RAND
9. Standalone Dedicated Control Channel/MM
Auth. response: SRES
10. Auth. response: SRES
Notes: BSS= basis station subsystem
NSS= Network Switching Subsystem
CCS7 = Common Channel Signaling 7
(Signaling System 7) The protocol used in the public switched telephone system (the "intelligent network" or "advanced intelligent network") for setting up calls and providing services. SS7 is a separate signaling network that is used in Class 4 and Class 5 voice switches.

## Slide 14: Location update 4. Zapnutie šifrovania
BTS
BSC
BTS
Abis
MSC/VLR
GMSC
HLR
MAP
MAP-D
BSS
13. Standalone Dedicated Control Channel/RR
Ciphering mode ACK
11. Ciphering Mode
Kc, A5/X
12. Standalone Dedicated Control Channel/RR
Ciphering mode: A5/X
14. Ciphering mode ACK
Krok 5 kontrola zariadenie (IMEI) vynechávame
Notes: BSS= basis station subsystem
NSS= Network Switching Subsystem
CCS7 = Common Channel Signaling 7
(Signaling System 7) The protocol used in the public switched telephone system (the "intelligent network" or "advanced intelligent network") for setting up calls and providing services. SS7 is a separate signaling network that is used in Class 4 and Class 5 voice switches.

## Slide 15: Location update 6. Pridelenie TMSI
BTS
BSC
BTS
Abis
MSC/VLR
GMSC
HLR
MAP
MAP-D
BSS
17. Standalone Dedicated Control Channel/MM
Potvrdenie prijatia nového TMSI
15. TMSI Real Command
TMSI
16. Standalone Dedicated Control Channel/MM
TMSI Real Cmd: TMSI
18.Potvrdenie prijatia nového TMSI
Notes: BSS= basis station subsystem
NSS= Network Switching Subsystem
CCS7 = Common Channel Signaling 7
(Signaling System 7) The protocol used in the public switched telephone system (the "intelligent network" or "advanced intelligent network") for setting up calls and providing services. SS7 is a separate signaling network that is used in Class 4 and Class 5 voice switches.

## Slide 16: Location update 7. Potvrdenie LU
BTS
BSC
BTS
Abis
MSC/VLR
GMSC
HLR
MAP
MAP-D
BSS
19. LU acc msg: TMSI
Potvrdenie o zaznamenaní nového LAI
20. Standalone Dedicated Control Channel/MM
LU acc msg: TMSI
Notes: BSS= basis station subsystem
NSS= Network Switching Subsystem
CCS7 = Common Channel Signaling 7
(Signaling System 7) The protocol used in the public switched telephone system (the "intelligent network" or "advanced intelligent network") for setting up calls and providing services. SS7 is a separate signaling network that is used in Class 4 and Class 5 voice switches.

## Slide 17: Location update 8. Uvoľnenie kanála
BTS
BSC
BTS
Abis
MSC/VLR
GMSC
HLR
MAP
MAP-D
BSS
17. Standalone Dedicated Control Channel/MM
Potvrdenie prijatia nového TMSI
21. Uvoľnenie kanála
21. Standalone Dedicated Control Channel/RR
Chan. release
18.Potvrdenie prijatia nového TMSI
Notes: BSS= basis station subsystem
NSS= Network Switching Subsystem
CCS7 = Common Channel Signaling 7
(Signaling System 7) The protocol used in the public switched telephone system (the "intelligent network" or "advanced intelligent network") for setting up calls and providing services. SS7 is a separate signaling network that is used in Class 4 and Class 5 voice switches.

## Slide 18: MOC 1
MS
A
BSSA
VMSCA
VLRA
GMSCB
Radio IF
Iu or A IF
ISUP
Internal
MSC/VLR IF
SETUP
SIFOC
Complete call
IAM
Allocate channel
Assignment command

## Slide 19: MOC 2

## Slide 20: Dôležité procedúry- Mobile Originating Call (MOC)

## Slide 21: MTC

## Slide 22: Public Switched Telephone Network (PSTN)
Verejná telefónna sieť
Základné bloky
  Signalizácia
  Prístup do siete
  Prepínanie
  Prenos signálov
Služby

## Slide 23: Prístup do siete
Spôsob ako používatelia pristupujú do tf. Siete
  Ako sú pripojení používatelia do siete?
Konverzia hlasu do elektrického signálu
Ako sa prenáša informácia o volenom telefónnom čísle?
Používateľské zariadenie sa označuje ako Customer Premises Equipment (CPE)

## Slide 24: Prepínanie
Vlasnosť PSTN: Každý používateľ je pripojený ku každému
História:
  Prvé prepínače boli ľudia
  Stowgerove automatické spínače – krokový volič (1889)
  Od 70-tych rokov sa používali ústredne bez pohyblivých prvkov (počítače)
    Prepájanie sa dialo na základe informácií zdielaných v pamäti

## Slide 25: Prepínanie
Používateľ je pripojený k lokálnej ústredni (class 5 ústredňa)
Ústredne sú navzájom prepojené cez class 4 (Tranzitné)
Medzinárodné ústredne
PBX (Pobočkové ústedne)
CENTREX
Notes: Dokreslit obrazky!!!

## Slide 26: Telekomunikačná sieť
koncové zariadenia
účastnícka prípojka
spojovacie zariadenia
prenosové zariadenia
Všetko analógové

## Slide 27: Analógové siete
Hlas bol prenášaný v analógovej podobe
Čím viac prepínačov a väčšiu vzdialenosť prekonal, k tým väčšej degradácii prichádzalo
Nebolo možné odfiltrovať šum a rekonštruovať pôvodný signál

## Slide 28: Vývoj k digitálnej sieti 1
Notes: Prekreslit

## Slide 29: Vývoj k digitálnej sieti 2

## Slide 30: Digitálne siete
Signál sa začal kódovať (do PCM)
S vývojom elektroniky sa začala presadzovať digitalizácia

## Slide 31: Pulzne kódová modulácia použitie AD prevodníkov
0000
1111
1110
1101
1100
1011
1010
1001
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
0000
0110
0111
0011
1100
1001
1011

## Slide 32
vzorkovanie
kvantovanie
Kódovanie, modulácia
vstup
filtrácia
DA prevodník
Demodulácia, dekódovanie
výstup
Notes: This is Nyquist’s theorem
  For a signal of bandwidth B Hz, the minimum sampling rate is 2B samples/s

## Slide 33: Aké vzorkovanie zvoliť?
Nyquistova teoréma:
  Ak kódujeme signál s frekvenciou f Hz potrebujeme vzorkovaciu frekvenciu fvz> 2f (2f vzoriek za sekundu)
Telekomunikačné systémy sú dimenzované na prenos 300-3400 Hz ~ potrebujeme cca 6.8 kHz, pričom štandard je 8 kHz
Preto fvz = 8000, t.j. Tvz = 125ms
Štandarne sa používajú 32 kanálové PCM systémy:
  Tvz = 3.906 ms
  Prenosová kapacita: 2048 Mbit/s

## Slide 34: Vývoj k digitálnej sieti 3

## Slide 35: Vývoj k digitálnej sieti 4

## Slide 36: Telekomunikačná sieť
koncové zariadenia
účastnícka prípojka
spojovacie zariadenia
prenosové zariadenia
Všetko digitálne

## Slide 37: Signalizácia
Zodpovedá za zostavovanie spojení a ich rušenie
Umožňuje spojenie ktorýchkoľvek účastníkov pripojených k VTS
Tri hlavné zodpovednosti:
  Dohľad – monitorovanie stavu liniek a okruhov
  Alerting – spracúva správy ako vyzváňanie pri prichádzajúcom hovore
  Adresovanie – smerovanie hovoru cez telekomunikačnú sieť

## Slide 38
Obsadzovací tón (tú-tú-tú)
Volanie (v dátovom kanáli)

## Slide 39: Štandardizácia signalizácie Signalizačný systém 7 (SS7)
Potreba medzinárodného štandardu na rozdiel od národných štandardov
Štandardizovaný ITU-T Q.700 – Q.788 (verejne dostupné na http://www.itu.int )
Definuje samostatnú signalizačnú sieť zloženú zo:
  Signalizačných liniek
  Signalizačných uzlov
Signalizácia zviazaná s dátami – dáta aj signalizácia idú tou istou cestou – CAS (Channel Associated Signalling)
Oddelená signalizácia – CCS (Common Channel Signalling)

## Slide 40: Transportné služby

## Slide 41: Transportné služby
Cieľ:
  Prenos 64 kbit/s kanálov
Riešenie:
  Synchrónna digitálna hierarchia (SDH)
    Štandard z r. 1988
  V USA je štandardizovaná ako Synchrónna optická sieť (SONET)
Podporuje synchrónny transparentný prenos dát v kontaineroch
Využíva výhody optickej technológie

## Slide 42: Charakteristika SDH
Používa optické káble miesto doterajších metalických
Používa viacero princípov zabezpečujúcich kvalitnejší prenos informácie (napr. kruhová ochrana v chránenom režime)
Zavádza add/drop multiplexory ADM
Zavádza cross-connecty (krížových prepojovačov) SDXC
Je spätne kompatibilná s PDH

## Slide 43: SONET Kontainer STS 1
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 90
1 | A1 | A2 | J0 | J1 |  |  | 
2 | B1 | E1 | F1 | B3 |  |  | 
3 | D1 | D2 | D3 | C2 |  |  | 
4 | H1 | H2 | H3 | G1 |  |  | 
5 | B2 | K1 | K2 | F2 |  |  | 
6 | D4 | D5 | D6 | H4 |  |  | 
7 | D7 | D8 | D9 | Z3 |  |  | 
8 | D10 | D11 | D12 | Z4 |  |  | 
9 | S1 | M0 | E2 | N1 |  |  | 
Regeneration section Overhead
Pointer
Multiplex section overhead
Payload overhead
Synchronous Poyload Envelope

## Slide 44
A1 | A2 | J0 | J1
B1 | E1 | F1 | B3
D1 | D2 | D3 | C2
H1 | H2 | H3 | G1
B2 | K1 | K2 | F2
D4 | D5 | D6 | H4
D7 | D8 | D9 | Z3
D10 | D11 | D12 | Z4
S1 | M0 | E2 | N1
A1, A2: začiatok rámca (1111 0110 001010000)
D1, D2, D3: spoločne tvoria kanál na výmenu riadiacich správ medzi uzlami (192 kbit/s)
H1, H2: pointer ukazujúci na začiatok dát
H3: pole používané pri negatívnom posunutí pointera
D4-D12: obdobne ako D1-D3 tvoria kanál na výmenu správ

## Slide 45: Customized Applications Mobile Network Enhanced Logic
CAMEL

## Slide 46: CAMEL a Inteligentné siete
Klasické služby sú implementované vo viacerých prvkoch siete (ústredniach)
  Pomalé a zložité implementovanie nových služieb
  Malá flexibilita riešenia
Riešením tohto problému boli Inteligentné siete
  „Volania“ mohli byť presmerované do uzla, kde bola implementovaná logika služby
  Služby ako predplatené karty, VPN služby atď.

## Slide 47: Prečo CAMEL
IN špecifikované ETSI a ITU nebrali do úvahy špecifiká mobilných sietí
Jednotlivý výrobcovia začali implementovať vlastné riešenia
Z toho vznikla potreba štandardizovať „mobilné“ IN

## Slide 48: Vývoj CAMELu
Organizácia | Rok | Fáza
ETSI/ GSM R96 | 1996 | Fáza 1
ETSI/ GSM R97, R98 | 1997 | Fáza 2
3GPP R99, R4 | 1999 | Fáza 3
3GPP R5, 6, 7 | 2002 | Fáza 4

## Slide 49: Ako to funguje?
MS
A
BSSA
MSC
SCP
GMSCB
Radio IF
Iu or A IF
ISUP
INAP
SSF
HLR
Má záznam
pre CAMEL?
O-CSI/
T-CSI záznam
SETUP

## Slide 50: CAMEL fáza 1
SCP (Service Control Point) riadi hovor (ak sú nastavené O-CSI, alebo T-CSI)
Kontrola nad hovorom:
  Pri nadviazaní (povolenie, zamietnutie, zmena tf. čísla)
  Po odpoveď (akonáhle volajúci odpovie, SCP ďalej nemá kontrolu nad hovorom)
  Po ukončenie hovoru
Vo fáze 1 nemôže SCP aktívne vstupovať do hovoru, iba reaguje na správy z SSF
Notes: CAMEL, str 47

## Slide 51: Virtual Private Network
MS
A
MSC
SCP/
VPN server
IDP (323)
CON (00421...)
SSF
HLR
Má záznam
pre CAMEL?
O-CSI/
T-CSI záznam
Hovor na
323
MS
B
MSC
SSF
ISUP

## Slide 52: CAMEL fáza 2
Je rozšírením fázy 1 (všetky služby z fázy 1 sú dostupné vo fáze 2
Je zabezpečená spolupráca fázy 2 a fázy 1
Nasledujúce vlastnosti boli pridané:
  Call-control:
  On-line charging
  Call forwarding notifications
  Follow-on calls
  User interaction
  Equal Access
  Enhancement to call control
  Ostatné:
  Informácia o vyvolaní doplnkovej služby (SS)
  Short forwarded-to-numbers
  Podmienené spustenie
  USSD riadenie

## Slide 53: CAMEL 2 – nové dáta v HLR
K o-CSI a t-CSI pribudli:
SS-CSI
TIF-CSI
U-CSI
UG-CSI

## Slide 54: Online a offline spoplatnenie
On-line charging umožňuje gsmSCF monitorovať a riadiť dĺžku hovoru v reálnom čase
Musíme poznať spoplatnenie hovoru (napr. v sekundách)
Hovor je spojený iba v prípade, že účastník má dostatočný kredit
Aj po zostavení hovoru CAMEL monitoruje hovor a odpočítava zo zostávajúceho kreditu
V prípade vyčerpania kreditu je hovor ukončený
Offline charging: je vygenerovaný záznam CDR obsahujúci všetky dáta (MSC)
CDR záznamy sú spracované dodatočne

## Slide 55: Online charging
Je používaný pre pre-paid zákazníkov
Môže byť použitý aj pre postpaid zákazníkov:
  Zákazník môže volať iba istý čas v mesiaci
  Kredit zákazníka je obmedzený (na hovor, zúčtovacie obdobie)
  Monitorovanie hovoru
Monitorujú sa (a riadia):
  MOC
  MTC
  Presmerovania

## Slide 56: Fungovanie On-Line chargingu
CAMEL neštandardizuje jednotný postup
Rezervácia kreditu je všeobecne používaný prístup:
kredit
Vytvorenie hovoru:
On-line charging zistí „rating“
Zarezervuje kredit pre periódu (napr. 1min)
Rezervovaný kredit nemôže byť použitý nikým iným
Rez.

## Slide 57: Fungovanie On-Line chargingu
CAMEL neštandardizuje jednotný postup
Rezervácia kreditu je všeobecne používaný prístup:
kredit
Po uplynutí periódy sa kredit odpočíta a zarezervuje nový
Rez.

## Slide 58: Fungovanie On-Line chargingu
CAMEL neštandardizuje jednotný postup
Rezervácia kreditu je všeobecne používaný prístup:
Po ukončení hovoru sa odčíta minutá časť kreditu a na zvyšok sa zruší rezervácia
kredit
Rez.

## Slide 59: Dĺžka hovoru
Slúži na to monitorovanie dĺžky hovoru v SSF
SCF požiada SSF o monitorovanie dĺžky hovoru a o zasielanie informácií v preddefinovaných časoch:
  ACH (Apply Charging) – obsahuje časovú periódu
  ACR (Apply Charging Report) – celkový akumulovaný čas (max 24h)
MSC
SCP
IDC
ACH
ACR
ACH
ACR
ACH
ACR
. . .

## Slide 60: On-line charging
Operátor môže používať rôzne časové periódy podľa výšky kreditu zákazníka
  > 500 SK sa on-line charging nepoužíva (spracovávajú sa CDR záznamy)
  < 500 SK sa používa on-line charging
Vynútené ukončenie hovoru (došiel kredit)
  Vykoná SSF (pre prípad chyby spojenia medzi SCF a SSF)
  Po poslednej perióde sa nevyžaduje ďalšia správa
  Hovor sa musí ukončiť presne v stanovenom čase
  Upozornenie na blížiaci sa koniec hovoru – napr. 30s, prehráva sa iba strane, ktorá je obsluhovaná CAMEL službou
V prípade, že nepríde do SSF očakávané ACH, hovor pokračuje ďalej (bez riadenia hovoru)
  Volanie zadarmo 
Notes: CDR – Call Detail Record

## Slide 61: On-Line charging
Veľkosť rezervácie kreditu:
  Príliš malá vedie k príliš veľkej signalizácii
  Príliš veľká:
    Problém pri výpadku signalizácie medzi SSF a SCF
    Problém pri prístupe k viacerým službám súčasne (forwarding v roamingu)
Notes: Pokračovať CAMEL str. 112

## Slide 62: CAMEL fáza 3
Riadenie GPRS (R97, R99) – 3GPP
  Interakcia s SGSN – namiesto MSC
Nové metódy umožňujúce lepšiu interakciu GSM a IN (CAMEL) siete
  Interface medzi SCP a HLR
  ATSI – Any Time Subscribtion Interogation
    Získanie dát z HLR pomocou IMSI, alebo MSISDN
  ATM – Any Time Modification
    Zmena niektorých používateľových dát v HLR
    Ide hlavne o SS a CAMEL služby
    Po zmene dát HLR musí informovať príslušné entity (MSC, SGSN)

## Slide 63: CAMEL fáza 4
Vznikla kvôli podpore IP Multimedia Subsystemu (IMS)
Podrobnosti o IMS budú neskôr